Een 2-e leven voor uw dynamotor .

Herman van Rees,

PA0VRE

Mei-2010

U heeft er vast ook nog een op zolder: zo’n dynamotor voor b.v. de bc348 met

een sluiting in de hoogspanningswikkeling.

Zonde om weg te gooien maar je hebt er zo niks meer aan.

Dat dacht ik ook toen ik een BC348 kocht waarvan mij verteld werd dat de dynamotor defect was.

De diverse artikelen met foto’s waar de dynamotor plaats heeft gemaakt voor een

dikke net voeding getuigen van een slechte ruimtelijke ordening In onze dumpapparatuur, sterker nog, dat zou door de welstandscomissie afgekeurd moeten worden, het is namelijk geen gezicht !

Net als bij een monumentaal pand is een oud stuk techniek ook een object waarvan het authentieke aanzicht zo goed mogelijk bewaard moet blijven.

Maar hoe dan wel?

Na wat overpeinzingen en een qso met cor PA0AM was het idee geboren.

Een elektronische omvormer op de plaats waar oorspronkelijk de rotor zat.

Na wat mechanisch denkwerk is het idee ontstaan om een 4-tal schijven te draaien die als component drager dienst doen en met spacers bij elkaar worden gehouden.

Zie afb. 1, 2 en 3

Afb.1

Afb.2						      afb.3

Afb. 2 laat de 26V ingang zien en afb. 3 de hsp. gelijkrichting.

De spacers zijn van Fabory en hebben aan èèn kant inwendige -  en aan de andere kant uitwendige M3 schroefdraad.

Ik heb uit een onbegrepen stuk avionica dat ik tijdens de beurs te Rosmalen van Job

Vermeulen had gekocht heel veel teflon stand-off en doorvoertjes gesloopt.

Die doen hier weer mooi dienst.

De ombouw

Verwijder voorzichtig de 2 beschermkappen en daarna de trekstangen die de boel bij elkaar houden.

Verwijder de koolborstels en schroeven die de kabeloogjes op de koolborstelhouders bevestigen.

De voor en achterzijde die de kogellagers bevatten kunnen nu afgenomen worden en de rotor verwijderd.

De omvormer kan nu geplaatst worden, zie afb.4.  Let op dat de laagspanning zijde aan de laagspanningszijde van de omvormer zit.

afb.4 Het geheel past mooi tussen de poolschoenen van de stator

De 26 V toevoerdraden en de draden van de veldwikkeling zijn goed zichtbaar.

Nu kunnen de frames met de koolborstelhouders weer teruggeplaatst worden.

Let er op dat de veldwikkeling aan èèn kant geisoleerd word zodat die geen stroom meer trekt.

Verbind de oscillator 26V ingang samen met de originele toevoerdraden met de laagspanning koolborstelhouders, die dienen als steunpunt.

Zo ook de uitgang met de hoogspanning koolborstelhouders.

Ik heb dat gedaan door dunne draad te nemen en die voorzichtig op de  kant van de kabelschoen te solderen waar de ingeklemde draad eindigt.

Deze eerst voorzichtig vertinnen.

Wellicht overbodig, maar de koolborstels zelf worden niet meer teruggeplaatst.

De ruimte tussen de kogellagers en de omvormer kan door kunststof asjes worden

opgevuld die in de kogellagers gestoken worden, zodat de oscillator gefixeerd is.

Nodig is dit niet als hij rustig in de shack staat, wel raadzaam als hij in een voertuig ingebouwd wordt.

Let goed op de polariteit bij het aansluiten van in – en uitgang!

Op deze manier behouden de filters in het bakje onder de dynamotor en de oorspronkelijke bedrading hun functie. Het voordeel is dat eventuele RFI van de transistor oscillator weg gefilterd wordt en je ziet er helemaal niks meer van als de kappen teruggeplaatst worden.

De techniek

Het schema is niet zo spannend, 2 transistoren in een teruggekoppelde balans configuratie, zie fig 6.

Ik heb wel weerstanden in serie met de bases opgenomen en zò gekozen dat de flanksteilheid niet al te fors is, ca. 4 µs stijgtijd, dit voorkomt  onnodige RFI. Zie fig.5 gemeten op de collector van èèn v/d transistoren .

Het rendement blijft prima, de transistoren worden niet warm.

De wikkelingen heb ik bepaald vanuit ervaring die ik heb opgedaan uit een vorig ontwerp alweer een tijd geleden voor mijn BC654 (zie een artikel hierover dat ik eerder publiceerde )

Het ontwerp is ook voor 12 Volt bruikbaar, maar dan moet de basis spanningsdeler aangepast worden anders slaat de oscillator niet aan, evenals het aantal wikkelingen van de secundaire zijde zie details bij het schema.

De gelijkrichting moet ALTIJD dubbelfasig gebeuren ondanks de oscillator frequentie van 10 kHz en een 2,2 µF condensator na de gelijkrichting.

Doe je dat niet dan kan de niet belaste helft van de secondaire blokspanning vrij opslingeren en maakt de enkelfasige gelijkricht diode kapot door een optelling van deze opslingering en de spanning over de condensator die zo’n 200VDC is.

Een 1N4007 met een sperspanning van 1000V bleek er niet tegen bestand!

Fig.5

Fig. 6